Ausschreibungstext

# WindowMaster Raumthermostat WLA 110

# Bauvorhaben:

# Gewerk:	Elektroinstallation

# Titel:	Raumthermostat passend zu allen WindowMaster Fensterantrieben, Fabrikat WindowMaster, Typ WLA 110

Pos.	Menge	Text

Der Raumthermostat WLA 110 paßt zu allen WindowMaster Fensterantrieben.

# 12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Anschluß an die Steuerzentrale WLC 100 des WindowMaster CombiLink Systems über das WLF 100/110 Sensor-Interface. Direkter Anschluß an das WindowMaster UniControl Steuersystem WUC/WUX 100.

Der Raumthermostat besitzt einen potentialfreien Kontakt und ist per Hand abschaltbar.

Einstellbereich: 	5 - 30(C

Meßgenauigkeit:	( 2,5°C

Abmessungen: 	70 mm x 70 mm x 28 mm (B x H x T)

Material: 		Gehäuse aus Polykarbonat

# Farbe: 		Weiß, RAL 9010

Lieferumfang:	- Schablone

- Montageanleitung

Wartung:	Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Einzelpreis:  € .....................      	Gesamtpreis: € .....................