# Ausschreibungstext

# WindowMaster Regensensor WLA 331

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

Titel:	Regensensor zum Anschluß an WindowMaster Steuerzentralen, Fabrikat WindowMaster, Typ WLA 331

Pos.	Menge	Text

Regensensor 24V zum automatischen Schließen von Fenstern und Flügeln bei Regenmeldung,

Meßprinzip; Leitwertmessung mit beheizter Sensorfläche, komplett mit eingebauter Auswerteelektronik,

Ansprechverhalten und Schaltverzögerung einstellbar, zur direkten Ansteuerung von RWA- und Lüftungszentralen.

Komplett mit Montagewinkel.

Fabrikat: WindowMaster

Typ: WLA 331

12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Potentialfreier Regensensor mit Wechslerausgang; beheizte, vergoldete Meßfläche; Schaltschwelle einstellbar; Verzögerungszeit über DIP Schalter einstellbar.

Spannungsversorgung: 	18-35 V AC oder 20-32V DC

Schaltstrom:			Max. 2 A

Abmessungen: 		80 mm x 80 mm x 55 mm (B x H x T)

Material:				Kunststoff-Gehäuse

Farbe:				Lichtgrau

Lieferumfang: 	- Montagewinkel

Wartung:	Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Trotzdem sollten die Sensorflächen alle 3-6 Monate mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden.

Einzelpreis:  € .....................      	Gesamtpreis: € .....................