### Ausschreibungstext

WindowMaster Fensterantrieb WMS 306

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

Titel:	Elektrischer Fensterantrieb, Spindelantrieb zur Betätigung von Klappen und Flügeln, Fabrikat WindowMaster, Typ WMS 306

Pos.	Menge	Text

Spindelantrieb für große Belastungen im Lüftungs- und RWA-Bereich. Universelle Einbaumöglichkeit durch spezielle Konsolen an Kipp-, Klapp-, Dreh-, und Wendeflügel sowie an Lichtkuppeln, Klappen und Jalousien. Kugelgelagerte Spindel mit Endlagendämpfung.

Schwerlastantrieb mit hoher Öffnungsgeschwindigkeit, auch für Sonderlösungen.

Mit elektronischer Lastabschaltung im Antrieb.

12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Betriebsspannung:	24 V DC (+30%, -20%) Max. 20% Restwelligkeit

Stromaufnahme:	1 A

Hub:	300, 500, 750 mm

Hubkraft:	600 N

Hubgeschwindigkeit:	Ca. 8 mm/s (bei Voll Last)

Einschaltdauer:	30% / 10 min

Schutzart:	IP 54 mit Anschlußleitung ca. 2,5 m seitlicher Austritt.

Abmessungen:	Hub + 323 mm

Durchmesser 36 mm

Farbe:	Aluminium EV 1

Wartung:		Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Unabhängig davon sollten die Fensterbeschläge einmal im Jahr geschmiert werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

.

Einzelpreis: EUR....................	Gesamtpreis: EUR ......................