# Ausschreibungstext

# WindowMaster Wind-/Regensensor WLA 330

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

Titel:	Wind-/Regensensor zum Anschluß an WindowMaster Steuerzentralen, Fabrikat WindowMaster, Typ WLA 330

Pos.	Menge	Text

Wind-/Regensensor 24V zum automatischen Schließen von Fenstern und Flügeln bei Wind – oder Regenmeldung,

Meßprinzip; Leitwertmessung mit beheizter Sensorfläche, komplett mit eingebauter Auswerteelektronik und Windrad,

Ansprechverhalten und Schaltverzögerung einstellbar,

Komplett mit Montagewinkel.

Fabrikat: WindowMaster

Typ: WLA 330

12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Potentialfreier Regensensor mit Wechslerausgang; beheizte, vergoldete Meßfläche; Schaltschwelle einstellbar; Verzögerungszeit über DIP Schalter einstellbar.

Spannungsversorgung: 	18-35 V AC oder 20-32V DC

Schaltstrom:			Max. 2 A

Abmessungen: 		80 mm x 160 mm x 55 mm (B x H x T) ohne Windrad

Material:				Kunststoff-Gehäuse

Farbe:				Lichtgrau

Lieferumfang: 	- Montagewinkel

Wartung:	Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Trotzdem sollten die Sensorflächen alle 3-6 Monate mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden.

Einzelpreis:  € .....................      	Gesamtpreis: € .....................